|  | OUT/ 2004 | Projeto 02:101.01-006 |
| --- | --- | --- |

Componentes cerâmicos – Telhas – Terminologia, Requisitos e Métodos de ensaio

Origem: projeto 02:101.01-006. CB-02 - Comitê Brasileiro de Construção Civil CE-02:101.01 - Comissão de Estudo de Componentes Cerâmicos Project 02:101.01-006 – Ceramic components –Ceramic roof tiles – Terminology, requirements and testing methods Descriptors: Roof tile. Ceramic Roof tile. Clay roof tile. Roofing. Buildings. Civil construction. Este projeto de norma 02:101.01-006 cancela as NBR 8038: 1987, NBR 9598: 1986, NBR: 9599: 1986, NBR 9600: 1986, NBR 9601: 1986, NBR 9602: 1986, NBR 7172: 1987, NBR 6462: 1987, NBR 8947: 1985, NBR 8948: 1985 e NBR 13582: 2002.

| Palavra(s)-chave: | Telhas. Telhas cerâmicas. Telhado. Cobertura. Edifícios. Construção Civil. | 45 páginas |
| --- | --- | --- |

Sumário

Prefácio

Introdução

1 Objetivo

2 Referências normativas

3 Definições

4 Requisitos gerais

5 Requisitos específicos

6 Requisitos particulares

7 Inspeção

8 Aceitação e rejeição

Anexos

A Determinação das características dimensionais e do rendimento médio

B Verificação da Impermeabilidade

C Determinação da carga de ruptura à flexão

D Determinação da massa seca e da absorção d’água

E Determinação da galga média

F Características geométricas das telhas cerâmicas

G Características geométricas das telhas cerâmicas extrudadas

H Diretrizes para seleção de métodos de ensaio para determinação de características especiais

Prefácio

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (ABNT/CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ONS circulam para Consulta Pública entre os associados da ABNT e demais interessados.

Este projeto de norma contem os anexos A ao E de caráter normativo e os anexos F ao H de caráter informativo.

Introdução

A presente norma mantem conceitos e diretrizes das Normas anteriores e apresentam novos requisitos e aspectos formais não existentes nas Normas que foram canceladas NBR 8038: 1987, NBR 9598: 1986, NBR: 9599: 1986, NBR 9600: 1986, NBR 9601: 1986, NBR 9602: 1986, NBR 7172: 1987, NBR 6462: 1987, NBR 8947: 1985, NBR 8948: 1985 e NBR 13582: 2002.

Entre os aspectos formais cita-se a inclusão na Norma de anexos normativos e informativos; entre os novos requisitos cita-se, por exemplo, o rendimento médio da telha como requisito normativo e a galga como requisito informativo.

Foi também elaborada uma nova terminologia para as telhas englobando-as em quatro tipos e cada tipo pode ter mais de um modelo.

As telhas que foram normalizadas no passado foram mantidas em anexo informativo, com seus modelos respectivos. Acrescentou-se ao elenco das telhas brasileiras a telha plana de sobreposição, cujo o modelo básico encontra-se no corpo desta Norma.

Em face da estrutura formal e ampliada prevista nesta Norma, os fabricantes não se encontram impedidos de continuar a produzir telhas conforme modelos consagrados e constantes do Anexo F.

Foi criado um item específico sobre o projeto de telha cerâmica com a finalidade de melhor qualificar o produto e explicitar a responsabilidade do fabricante sobre o mesmo.

Tratando-se de um produto, cujo o desempenho é avaliado experimentalmente; esta Norma destaca a importância do controle permanente da produção pelo fabricante com a finalidade de garantir a eficácia da telha no sistema de cobertura.

A presente Norma ponderou a capacitação dos produtores com as necessidades do mercado interno e possibilidade de exportação , neste sentido diretrizes constantes em Normas estrangeiras, passiveis de serem exigidas em um processo de exportação, também foram incluídas em um anexo informativo.

1 Objetivo

Este projeto de norma estabelece os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis das telhas cerâmicas para a execução de telhados de edificações, bem como estabelece seus métodos de ensaio.

Os requisitos citados se aplicam aos componentes considerados acessórios da cobertura, quando explicitado.

As telhas cerâmicas, apresentando ou não, tratamentos superficiais, devem atender aos requisitos desta Norma.

2 Referências normativas

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para esta Norma. As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se àqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniência de se usarem as edições mais recentes das normas citadas a seguir. A ABNT possui a informação das normas em vigor em um dado momento.

ASTM C 1167-96 - Standard specification for clay roof tiles.

NP EN 539-2/1999 -Telhas cerâmicas para colocação descontínua. Determinação das características físicas.

Parte 2: Ensaios de resistência ao gelo.

AS / NZS 4456.10:1997 - Masonry units and segmental pavers – Methods of test. Method 10: Determining resistance to salt attack.

3 Definições

Para os efeitos deste projeto de norma são adotadas as definições de 3.1 a 3.56.

  - absorção d’água : Quociente entre a massa de água absorvida pelo corpo-de-prova saturado em água e a massa seca da telha (ver anexo D).

  - acessórios cerâmicos : Componentes cerâmicos destinados a completar as telhas utilizadas nos extremos da cobertura (exemplo: meia telha), a realizar obras de junção (exemplo: cumeeira) ou destinados a diversos pontos individuais da cobertura (exemplo: telha de ventilação).

amostra : Conjunto de telhas retirado aleatoriamente de um lote para determinação de suas características.

área da telha : Produto do comprimento de fabricação pela largura de fabricação, expressa em m2 .

área útil da telha (Au) : Produto do comprimento útil pela largura útil, expressa em m2 .

bolha : Defeito de superfície, consistindo num levantamento superficial e localizado do material, ocorrido durante a fabricação.

canal : Componente ou parte da telha cuja finalidade é conduzir água.

capa : Componente ou parte da telha cuja finalidade é conduzir a água para o canal.

carga de ruptura à flexão simples (FR ) : Carga que a telha resiste no ensaio de flexão simples – flexão a 3 pontos - estando submetida a uma carga parcialmente distribuída (ver anexo C).

comprimento efetivo: Valor do comprimento resultante de medições segundo o anexo A .

comprimento de fabricação : Valor do comprimento indicado pelo fabricante, correspondente ao maior comprimento da telha, conforme indicado na figura 1.

##### Figura 1 – Vista esquemática do comprimento de fabricação de telhas cerâmicas

comprimento útil (Cu) : Comprimento da parte visível da telha quando montado o telhado, conforme indicado na figura 1.

coração negro : Redução de minerais de ferro durante o processo de queima no interior da telha, com alteração de cor .

corpo-de-prova : Para os efeitos desta Norma o corpo-de-prova é uma telha.

cratera : Ocorrência de imperfeição superficial na forma de cavidades, consistindo na separação de material, quase sempre na parte visível da telha.

efeito da maresia : Desagregação eventual de uma telha cerâmica quando submetida ao ar atmosférico fortemente salino.

efeitos de superfície : Concavidades, relevos, manchas, pontos coloridos etc. caracterizando o conjunto de um fornecimento, obtidos propositalmente com um fim estético (por exemplo para simular o aspecto de telhas antigas).

eflorescência : Depósito cristalino de sais solúveis sobre a superfície das telhas, resultante de  migração de água desde o interior e sua evaporação na superfície.

encaixes : Detalhes geométricos para permitir a junção de telhas contíguas e para evitar deslocamentos relativos, que podem comportar uma ou várias partes alteadas denominadas “saliências” e uma ou várias partes rebaixadas denominadas “sulcos”.

Nota: O encaixe pode ser longitudinal ou transversal ao sentido de montagem das telhas.

## esfoliação : Separação do corpo da telha em camadas ou folhas paralelas.

## espessura : Valor medido no sentido ortogonal ao seu plano de colocação sobre a cobertura.

## estratificação : Presença de estratos, eventualmente de diferentes cores, na telha.

## fissura : Fenda estreita que não atravessa totalmente a espessura da telha.

## furo de amarração : Abertura que permite a fixação da telha nos apoios.

## galga média : Atributo da relação entre as telhas, verificado segundo o anexo E .

## gotejamento : Precipitação de gotas de água formadas sob a telha.

## impermeabilidade : Capacidade que a telha possui de resistir à passagem da água durante um certo período de tempo.

largura de fabricação : Largura indicada pelo fabricante, correspondente à maior largura da telha, conforme indicado na figura 2.

###### Figura 2 – Vista esquemática da largura de fabricação de telhas cerâmicas

## largura  efetiva : Valor da largura, resultante de medições, segundo o anexo A.

## largura útil (Lu) : Valor da largura da parte visível da telha quando montado o telhado , conforme indicado na figura 2.

## lascado : Defeito de superfície causado mecanicamente, resultando na perda de fragmentos de parte visível da telha.

## lote de fabricação : Conjunto de telhas, do mesmo modelo e marca, fabricado nas mesmas condições.

## lote de fornecimento : Conjunto de telhas constituintes de um pedido de fornecimento, podendo ser entregue em vários carregamentos.

## massa seca (ms) : Massa obtida, depois de secar a telha, determinada segundo o anexo D .

## partículas reativas : Partículas que podem reagir com a massa argilosa, tornando-se visível a uma certa distância da telha.

  - pinos de apoio : Saliência na parte inferior da telha a qual impede o deslocamento longitudinal desta sobre o apoio.

## planaridade (pl) : Flecha máxima medida em um dos vértices de uma telha estando os outros três apoiados em um mesmo plano horizontal, conforme indicado na figura 3, determinada segundo o anexo A.

Figura 3 – Representação esquemática da planaridade

## quebra : Falta de parte integrante do corpo da telha.

## rebarba : Material fino remanescente da operação de conformação, presente nas bordas de uma telha, facilmente removível.

## rendimento médio da telha (Rm) : É a divisão entre 1 m2  do telhado pela área útil média de uma telha, segundo o Anexo A .

## resistência ao gelo e degelo (gelividade) : Capacidade da telha resistir a ciclos de gelo e degelo, avaliada pelo número de ciclos que a telha resiste em uma câmara fria (“freezer”) sem apresentar desagregação.

## retilinearidade (r) : Flecha máxima medida em um ponto determinado das bordas, ou no eixo central, no sentido longitudinal ou no transversal, conforme indicado nas figuras 4 e 5, determinadas segundo o anexo A .

| Figura 4 – Representação esquemática da retilinearidade (telha composta de encaixe) | Figura 5 – Representação esquemática da retilinearidade (telha simples de sobreposição) |
| --- | --- |

## sistema de cobertura : Sistema constituído pelo telhado e pela estrutura de apoio do mesmo.

## Nota: A eficácia do sistema de cobertura, em cada caso, pode ser avaliada conjuntamente e não apenas pelo desempenho de seus constituintes tomados isoladamente, conforme descrito no anexo H.

  - sobreposição longitudinal : Diferença entre o comprimento de fabricação e o comprimento útil da telha.

  - sobreposição transversal : Diferença entre a largura de fabricação e a  largura útil da telha.

  - telhado : Parte do sistema de cobertura de uma edificação constituída pelas telhas e acessórios.

  - telhas cerâmicas : Componentes destinados à montagem de cobertura estanque à água, de aplicação descontínua.

  - telhas planas de encaixe : Telhas cerâmicas planas que se encaixam por meio de sulcos e saliências, apresentando pinos, ou pinos e furos de amarração, para fixação na estrutura de apoio, conforme indicado ilustrativamente no anexo F, nas figuras F.1 a F.3 .

  - telhas compostas de encaixe : Telhas cerâmicas planas que possuem geometria formada por capa e canal no mesmo componente, para permitir o encaixe das mesmas entre si, possuem pinos, ou pinos e furos de amarração, para fixação na estrutura de apoio, conforme indicado ilustrativamente no anexo F, na figura F.4 .

  - telhas simples de sobreposição : Telhas cerâmicas formadas pelos componentes capa e canal independentes. A concavidade ou convexidade define a utilização como canal ou capa respectivamente. O canal deve apresentar pinos, furos ou pinos e furos de amarração, para fixação na estrutura de apoio; a capa esta dispensada de apresentar furos ou pinos, conforme indicado ilustrativamente no anexo F, nas figuras F.5 a F.9, e no anexo informativo G, nas figuras G.1 e G.2 .

  - telhas planas de sobreposição: Telhas cerâmicas planas que somente se sobrepõem, e que podem ter pinos para o encaixe na estrutura de apoio ou pinos e furos de amarração para fixação, conforme indicado ilustrativamente na figura 6.

Figura 6 – Exemplo esquemático do modelo de telha plana de sobreposição

  - tratamentos superficiais : Alteração do estado natural da superfície da telha devido  aplicação de outros materiais, orgânicos ou inorgânicos.

## trinca : Fenda que atravessa totalmente a espessura da telha.

  - vão livre teórico : Distância entre os eixos dos apoios no ensaio de flexão simples.

## variação de tonalidade : Característica de uma cor apresentar diferentes intensidades.

## vinco : Descontinuidade na superfície do produto, oriunda da conformação plástica.

Requisitos gerais

  - Fabricação

As telhas cerâmicas são fabricadas com argila conformada, por prensagem ou extrusão, e queimadas de forma a permitir que o produto final atenda às condições determinadas por esta Norma.

Identificação

    - A telha cerâmica deve trazer, obrigatoriamente, a identificação do fabricante e os outros dados gravados em relevo ou reentrância, com caracteres de no mínimo 5 mm de altura, sem que prejudique o seu uso.

Nessa inscrição deve constar no mínimo:

- Identificação do fabricante, do município e do estado da federação;

- modelo da telha;

- rendimento médio (Rm) da telha, expresso em telhas por m2 com uma casa decimal, sendo obrigatória a gravação T/m2;

- dimensões na seqüência: largura de fabricação (L) x comprimento de fabricação (C) x posição do pino ou furo de amarração (Lp) (quando não houver pino), expressos em centímetros (cm), podendo ser suprimida a inscrição da unidade de medida (cm);

- galga média (Gm), expressa em centímetro (cm) com uma casa decimal, sendo obrigatória a gravação da grandeza Gm.

Notas:

1) As telhas simples de sobreposição deverão trazer gravada sua especificação de uso “capa” ou “canal”.

2) As telhas especificadas como “capa” estão dispensadas da gravação “posição do pino ou furo de amarração (Lp)”.

Unidade de comercialização

Para fins de comercialização a unidade é o metro quadrado de telhado.

Nota: Recomenda-se a explicitação do número de unidades de telhas, correspondente à quantidade de metro quadrado de telhado comercializado.

## 4.4 Características visuais

## A telha pode apresentar ocorrências tais como esfoliações, quebras, lascados e rebarbas que não prejudiquem o seu desempenho; igualmente são admissíveis eventuais riscos, escoriações, e raspagens causadas por atrito feitas nas telhas durante o seu fabrico, embalagem, manutenção ou transporte.

## 4.5 Sonoridade

A telha deve apresentar som semelhante ao metálico, quando suspensa por uma extremidade e percutida.

## 4.6 Características Geométricas

4.6.1 Formas e tipos

Do ponto de vista geométrico e da sua fixação - características da seção transversal e detalhes de junção entre si na estrutura do telhado - as telhas cerâmicas estão classificadas em 4 tipos.

a) Telhas planas de encaixe, conforme anexo F, indicadas nas figuras F.1 a F.3 ;

b) Telhas compostas de encaixe, conforme anexo F, indicadas na figura F.4;

c) Telhas simples de sobreposição, conforme anexos F, indicadas nas figuras F.5 a F.9 e anexo informativo G, indicadas nas figuras G.1 e G.2;

d) Telhas planas de sobreposição, conforme exemplo ilustrativo indicado na figura 6.

4.6.2 Características dimensionais

As características dimensionais básicas das telhas cerâmicas são as seguintes:

- largura de fabricação (L);

- comprimento de fabricação (C);

- posição do pino ou furo de amarração (Lp);

- altura do pino (Hp);

- rendimento médio (Rm);

- galga média (Gm).

4.7 Projeto do modelo da telha

4.7.1 Para a fabricação de qualquer modelo de telha é obrigatória a existência do Projeto de Modelo de Telha.

4.7.2 O Projeto de Modelo de Telha é de responsabilidade do fabricante da telha.

4.7.3 A telha deve ser fabricada de acordo com o Projeto de Modelo de Telha e este deve ser utilizado como referência para dirimir dúvidas que envolvam o fabricante e o consumidor.

4.7.4 Todo o modelo de telha deve atender a todos os requisitos gerais e específicos desta Norma e o respectivo Projeto de Modelo de Telha, garantindo assim a eficácia e eficiência do modelo no sistema de cobertura.

4.7.5 O Projeto de Modelo de Telha deve constar de, no mínimo, documentos gráficos que permitam o pleno entendimento do modelo projetado.

4.7.6 O Projeto de Modelo de Telha deve indicar, no mínimo, as suas características geométricas e dimensionais, a galga média determinada conforme anexo E, o rendimento médio calculado conforme anexo A, a declividade de utilização e sua massa seca.

### Notas:

### 1) Os fabricantes que desejarem reproduzir os modelos das normas de telhas canceladas por esta norma, encontram no anexo E, desenhos, indicações e dimensões desses modelos.

### 2) Como sugestão de um documento gráfico para o Projeto de Modelo de Telha verificar o anexo F.

## 4.8 Retilinearidade e planaridade

4.8.1 Esses dois requisitos se aplicam às telhas planas de encaixe, telhas planas de sobreposição, telhas simples de sobreposição e telhas compostas de encaixe.

### 4.8.2 O valor da retilinearidade para telhas planas não deve ser superior a 1% do comprimento efetivo bem como da largura efetiva.

### 4.8.3 O valor da retilineridade para telhas simples de sobreposição e telhas compostas de encaixe não deve ser superior a 1% do comprimento efetivo.

### 4.8.4 O valor da planaridade não deve ser superior a 5 mm, independente do tipo de telha

### 4.8.5 Os ensaios devem ser executados conforme o anexo A.

- Requisitos específicos

5.1 Massa

A massa da telha seca não deve ser superior a 6% do valor declarado no projeto do modelo da telha.

Os ensaios devem ser executados conforme anexo  D.

Notas:

1) Essa determinação pode ser aplicada em acessórios cerâmicos retirados do lote de fornecimento das telhas, desde que o produtor e o usuário final estabeleçam acordo particular para esse fim.

2) Uma vez determinado o ensaio dos acessórios por meio de acordo entre produtor e usuário final, aplicam-se todas as definições, procedimentos e cálculos utilizados para a determinação da absorção de água das telhas.

5.2 Tolerância dimensional

A tolerância de dimensões admitida é de ± 2,0% para as dimensões de fabricação contidas no item 4.6.2 subitens a,b e c.

Para as telhas prensada o pino deve ter altura mínima (Hp) de 7 mm.

Para as telhas extrudadas o pino deve ter altura mínima (Hp) de 3mm.

A tolerância admitida para o valor do rendimento médio (Rm) é de ± 1%.

5.3 Absorção de água (AA)

O limite máximo admissível é 20 %.

Notas:

1) Essa determinação pode ser aplicada em acessórios cerâmicos retirados do lote de fornecimento das telhas, desde que o produtor e o usuário final estabeleçam acordo particular para esse fim.

2) A absorção de água dos acessórios, contudo, não pode ser utilizado para caracterizar as telhas.

3) Uma vez requerido o ensaio dos acessórios por meio de acordo entre produtor e usuário final, aplicam-se todas as definições, procedimentos e cálculos utilizados para a determinação da absorção de água das telhas.

5.4 Impermeabilidade

Quando submetida ao ensaio para verificação da impermeabilidade, a telha não deve apresentar vazamentos ou formação de gotas em sua face inferior, sendo, porém tolerado o aparecimento de manchas de umidade.

Os ensaios devem ser executados conforme anexo B.

Nota: O surgimento eventual de gotas na face inferior das telhas, devido à permeabilidade, não deve ser confundido com a formação de gotas na face inferior das telhas por causa da condensação da umidade do ar ambiente.

5.5 Carga de ruptura à flexão

As cargas de ruptura à flexão não devem ser inferiores às indicadas na tabela 1.

Tabela 1 – Tipos de telhas e cargas de ruptura

| Tipos de telhas | Exemplos | Cargas N |
| --- | --- | --- |
| Planas de encaixe | telhas francesas | 1 000 (100 kgf) |
| Compostas de encaixe | telhas romanas | 1 300 (130 kgf) |
| Simples de sobreposição | telhas capa e canal colonial telhas plan telhas paulista telhas Piauí | 1 000 (100 kgf) |
| Planas de sobreposição | telhas alemã e outras |  |

A determinação da carga de ruptura à flexão simples (flexão a três pontos ou ensaio dos três cutelos), tem por finalidade simular situações genéricas no transporte, no uso, na construção e manutenção das telhas (ver anexo C figuras C.1 a C.4).

Nota: O método para a determinação da carga de ruptura não se aplica a acessórios cerâmicos.

- Requisitos particulares

Em situações especiais, o anexo H (informativo), apresenta informações para a seleção de outros eventuais ensaios.

São ensaios que podem secundar necessidades específicas e exigências particulares nos contratos de compra e venda.

- Inspeção do lote de fornecimento

  - Condições de inspeção

O local de inspeção deve ser previamente acordado entre fornecedor e comprador.

## 7.2 Constituição dos lotes de fornecimento

Todo lote de fabricação deve ser dividido em lotes de fornecimento de até 100.000 telhas ou fração, atendendo o disposto nos itens 7.3 (Inspeção geral) e 7.4 (Inspeção por ensaios).

## 7.3 Inspeção geral

## 7.3.1 Para a execução da inspeção geral adota-se dupla amostragem, sendo cada amostra constituída por 30 telhas extraídas de cada um dos lotes constituídos de acordo com o disposto no item 7.2.

## 7.3.2 Os aspectos a serem considerados nessa inspeção são os constantes dos itens 4.2 (Identificação), 4.4 (Características visuais) e 4.5 (Sonoridade), utilizando-se quantidade de amostras conforme indicada na tabela 2.

### 7.3.3 As telhas de cada lote são amostradas aleatoriamente, de acordo com as indicações contidas na tabela 2.

# Tabela 2- Número das telhas amostradas constituintes de um único lote

| Números de telhas | Verificações |
| --- | --- |
| 1a amostragem | 2a amostragem |  |
| 30 | 30 | Conforme itens, 4.2(Identificação), 4.4(Características visuais) e 4.5(Sonoridade). |

Nota: Sugere-se que por questão de racionalidade a inspeção por ensaios seja realizada após a aprovação do lote na inspeção geral.

## 7.4 Inspeção por ensaios

### 7.4.1 Para cada ensaio são necessários 12 corpos-de-prova, divididos previamente em dois grupos, para os ensaios da primeira amostragem ou amostragem simples (6 corpos-de-prova) e para os ensaios da segunda amostragem (6 corpos-de-prova), de acordo com as indicações da tabela 3 e 4.

### 7.4.2 Os aspectos a serem considerados nessa inspeção são os constantes dos itens 4.8 (retilinearidade e planaridade), 4.6.2 (características dimensionais), 5.3 (absorção d´água), 5.4 (impermeabilidade) e 5.5 (carga de ruptura à flexão).

# Tabela 3 - Número das telhas amostradas para item 5.5

| Números de telhas | Verificações |
| --- | --- |
| 1a amostragem | 2a amostragem |  |
| 6 | 6 | Item 5.5 (Carga de ruptura à flexão) |

### Tabela 4 - Número das telhas amostradas constituintes de um único lote

| Números de telhas | Verificações |
| --- | --- |
| amostragem simples |  |
| 6 | Item 4.6.2 (Características dimensionais), 4.8 (Retilinearidade e planaridade), 5.3 (Absorção de água) e 5.4 (Impermeabilidade) |

Nota: Sugere-se que, por questão de racionalidade, os ensaios de absorção d’água, impermeabilidade e ruptura à flexão sejam efetuados após aprovação nos ensaios de planaridade, retilinearidade e dimensões.

### 8 Aceitação e rejeição

## 8.1 Generalidades

## O local das inspeções deve ser previamente acertado entre fornecedor e comprador.

## 8.2  Na inspeção geral

## 8.2.1 Na inspeção geral, conforme previsto em 7.3, a aceitação ou rejeição do lote fica condicionada ao disposto na tabela 5.

8.2.2 A tabela 5 deve ser aplicada separadamente para os itens 4.2(Identificação), 4.4 (Características visuais) e 4.5 (Sonoridade).

# Tabela 5 - Aceitação e rejeição por dupla amostragem na Inspeção Geral

| No de telhas constituintes | Unidades não-conformes |
| --- | --- |
|  | 1ª amostragem | 2ªamostragem |
| 1ªamostragem | 2ª amostragem | no de aceitação | no de rejeição | no de aceitação | no de rejeição |
| 30 | 30 | 2 | 5 | 6 | 7 |

## 8.2.3 No caso de haver rejeição do lote na inspeção geral, mediante acordo entre fornecedor e comprador, pode ser procedida a inspeção de todas as telhas do lote, comprometendo-se o fornecedor a repor todas as telhas não-conformes.

## 8.3 Na inspeção por ensaios

## 8.3.1 Na inspeção por ensaios o item 5.5 (carga de ruptura), item 4.8 (retilinearidade e planaridade) e item 5.3 (absorção d’água) a aceitação ou rejeição do lote fica condicionada ao disposto na tabela 6.

# Tabela 6 - Aceitação e rejeição por dupla amostragem na inspeção por ensaios

| No de telhas constituintes | Unidades não-conformes |
| --- | --- |
|  | 1a amostragem | 2a amostragem |
| 1a amostragem | 2a amostragem | no de aceitação | no de rejeição | no de aceitação | no de rejeição |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |

## 8.3.2 Na inspeção por ensaios os itens 4.6.2 (características dimensionais subitens a, b, c e d) e item 5.4 (impermeabilidade), a aceitação ou rejeição do lote fica condicionada ao disposto na tabela 7.

# Tabela 7 - Aceitação e rejeição na inspeção amostragem simples na inspeção por ensaios

| No de telhas constituintes | Unidades não-conformes |
| --- | --- |
| Amostragem simples | no de aceitação | no de rejeição |
| 6 | 0 | 1 |

8.3.3 Na inspeção por ensaios o item 4.6.2 (características dimensionais subitem e - rendimento médio) deve atender a tolerância especificada no item 5.2 (Tolerância dimensional) para que o lote seja aceito.

## Aplicação das tabelas 4, 5, 6 e 7

8.4.1 Primeira amostragem ou amostragem simples

8.4.1.1 Para que o lote seja aceito na primeira amostragem ou amostragem simples, de acordo com o disposto em 8.2 ou 8.3, é necessário que o número de unidades não-conformes, para cada um dos ensaios ou verificações consideradas, seja igual ou inferior ao indicado na coluna de aceitação.

## 8.4.1.2 Para que o lote seja rejeitado na primeira amostragem ou amostragem simples, de acordo com o disposto em 8.2 ou 8.3, é necessário que o número de unidades não-conformes, para qualquer um dos ensaios ou verificações consideradas, seja igual ou superior ao indicado na coluna de rejeição.

## 8.4.1.3 Caso o número de unidades não-conformes, de acordo com o disposto em 8.2 ou 8.3, para cada um dos ensaios ou verificações consideradas, resulte maior que o indicado na coluna de aceitação e menor que indicado na coluna de rejeição, devem ser repetidos os ensaios ou verificações que impossibilitaram a aprovação do lote, empregando-se as unidades constituintes da segunda amostragem.

8.4.2 Segunda amostragem

## 8.4.2.1 Para que o lote seja aceito na segunda amostragem, de acordo com o disposto em 8.2 ou 8.3, é necessário que a soma das unidades não-conformes da primeira e da segunda amostragem, para cada um dos ensaios ou verificações consideradas, seja igual ou inferior ao indicado na coluna de aceitação.

## 8.4.2.2 Para que o lote seja definitivamente rejeitado, de acordo com o disposto em 8.2 ou 8.3, é necessário que a soma do número de unidades não-conformes da primeira e segunda amostragem, para qualquer um dos ensaios ou verificações consideradas, seja igual ou superior ao indicado na coluna de rejeição.

________________________

Anexo A  (normativo)

Determinação das características dimensionais e do rendimento médio

A.1 Objetivo

Este anexo prescreve o método de ensaio para determinação das características dimensionais e do rendimento médio, a saber:

- Dimensões básicas das telhas e rendimento médio, ver A.4.2;

- Planaridade (pl), ver A.4.3;

- Retilinearidade (r), ver A.4.4.

A.2 Aparelhagem e instrumentação

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é composta de:

- paquímetro com sensibilidade de no mínimo 1 mm;

- defletômetro, com sensibilidade de 1 mm;

- régua metálica graduada com sensibilidade mínima de 1,0 mm;

- pente de folga de espessura mínima 1 mm.

A.3 Recebimento, preparação e acondicionamento dos corpos-de-prova

Para todos os ensaios o fabricante deve fornecer um número maior de telhas para substituir alguma que tenha sido danificada no transporte para o Laboratório.

Os corpos-de-prova devem ser recebidos, identificados, limpos, retiradas as rebarbas e postos em ambiente protegido que preserve suas características originais.

Cada corpo-de-prova é constituído por uma telha, íntegra e isenta de defeitos, amostrado de acordo com esta Norma.

A.4 Procedimentos

A.4.1 Generalidades

Os procedimentos para cada determinação das características dimensionais estão descritos de A.4.2 a A.4.4.

A.4.2 Determinação dos valores das dimensões básicas e do rendimento médio

A.4.2.1 Determinação do comprimento efetivo (C),  da largura efetiva (L), da posição do pino (Lp) e da altura do pino (Hp)

Após o preparo dos corpos-de-prova, as telhas devem ser dispostas em uma superfície plana, e a medição deve ser efetuada no sentido transversal e longitudinal, sempre na maior dimensão da telha, conforme indicado nas figuras A.1 a A.5.

| Figura A.1 - Determinação das dimensões efetivas (exemplificação esquemática, em telha plana de encaixe) | Figura A.2 - Determinação das dimensões efetivas (exemplificação esquemática, em telha plana de sobreposição) |
| --- | --- |

Nota: A medição da largura e do comprimento deve ser feita no local da maior dimensão respectiva.

| Figura A.3 - Determinação das dimensões efetivas (exemplificação esquemática, em telha composta de encaixe) | Figura A.4 - Determinação das dimensões efetivas (exemplificação esquemática, em telha simples de sobreposição – medições no canal e na capa) |
| --- | --- |

Nota: A medição da largura e do comprimento deve ser feita no local da maior dimensão respectiva.

A.4.2.2 Determinação da distância do pino ou furo de amarração à extremidade e altura do pino.

Após as medições do comprimento e da largura deve ser medida a distância da face interna do pino ou borda do furo de amarração à extremidade final da telha no sentido longitudinal correspondente ao pino ou furo de amarração, conforme indicado esquematicamente na figura A.5. A altura do pino deve ser medida entre o plano de apoio da telha e o topo do pino, conforme em destaque na figura A.5.

|  | Figura A.6a - Determinação do rendimento médio da telha (Rm) – exemplificação com telha composta de encaixe |
| --- | --- |
| Figura A.5 – Posição e altura do pino - exemplificação esquemática da cota (Lp) que determina a distância da face interna do pino até a extremidade da telha e altura do pino | Figura A.6b - Determinação do rendimento médio da telha (Rm) - exemplificação com telha simples de sobreposição |

A.4.2.3 Execução do ensaio para a determinação do rendimento médio (Rm)

Para a determinação do rendimento médio das telhas, deve-se dispor cinco telhas conforme mostram as figuras A.6a  e A.6b.

Uma telha é fixada no centro e as demais são ajustadas em volta.

Em cada novo conjunto de medições a telha central deve ser substituída quatro vezes.

A cada substituição da posição das telhas, são feitas duas medições da largura útil, mínima e máxima, e duas medições do comprimento útil, mínimo e máximo.

Para obter os valores mínimos as telhas são ajustadas com o menor afastamento entre si, e para a obtenção dos valores máximos as telhas são ajustadas com o maior afastamento entre si.

Os valores médios da largura e do comprimento são obtidos pela média aritmética, considerando-se as telhas com o menor e com o maior afastamento.

Os valores médios são obtidos de médias aritméticas, e são usados na determinação da área útil média, definido como área útil da telha (Au).

A área útil (Au) é obtida pelo produto da Largura útil média (Lu,m) e o Comprimento útil médio (Cu,m), obtendo-se o rendimento médio (Rm) , conforme a seguinte expressão:

Rendimento médio (Rm) = 1/ Au

O rendimento médio deve ser expresso em telhas por metro quadrado (T/m2).

Notas:

1) Para telhas simples de sobreposição e telhas planas de sobreposição, sem dispositivos de encaixe, a menor sobreposição longitudinal deve ser de 14% do comprimento total e a maior sobreposição longitudinal deve ser de 18%.

2) Para telhas simples de sobreposição o encaixe transversal deve ser ensaiado somente com a menor sobreposição.

A.4.3 Determinação da planaridade (Pl)

A.4.3.1 Execução do ensaio

Após o preparo dos corpos-de-prova, estes devem ser ensaiados sobre uma superfície plana e indeformável, de dimensões maiores que as telhas.

Nota: Nas telhas compostas de encaixe, os pinos devem se situar fora do plano, ver figura A.9.

A superfície não deve apresentar desnível maior que 0,025 mm, como mostrado esquematicamente nas figuras 7 a 10.

As medições nas telhas planas de encaixe, plana de sobreposição e simples de sobreposição são feitas apoiando-as em três pontos e medindo-se o afastamento máximo da superfície de uma das extremidades do corpo-de-prova, em relação à superfície de apoio, conforme mostrado esquematicamente nas figuras A.7, A.8 e A.10.

As medições nas telhas compostas de encaixe são feitas apoiando-as completamente na região do canal e medindo-se os afastamentos em relação à superfície de apoio, em duas extremidades e na região da capa; essas medições podem ser feitas com paquímetro ou régua metálica.

Na região do canal são feitas três medições dos afastamentos pontuais, em relação à superfície de apoio, nas extremidades e no centro, com pente de folga, conforme mostrado esquematicamente na figura A.9.

| Figura A.7 - Determinação da planaridade (exemplificação esquemática, em telha plana de encaixe) | Figura A.8 -Determinação da planaridade (exemplificação esquemática, em telha plana de sobreposição) |
| --- | --- |

| Figura A.9 - Determinação da planaridade (exemplificação esquemática, em telha composta de encaixe) | Figura A.10 - Determinação da planaridade (exemplificação esquemática, em telha simples de sobreposição) |
| --- | --- |

A.4.3.2 Expressão dos resultados

A expressão dos resultados deve seguir o tipo de telha, conforme abaixo indicado:

- para as telhas planas de encaixe, plana de sobreposição e simples de sobreposição a medida da planaridade do corpo-de-prova é expressa pelo afastamento máximo da superfície plana;

- para as telhas compostas de encaixe a medida da planaridade do corpo-de-prova, na capa, é expressa pela diferença entre os afastamentos nas extremidades;

- para as telhas compostas de encaixe a medida da planaridade do corpo-de-prova, no canal, é expressa pela maior diferença entre os três afastamentos medidos;

Devem ser apresentados todos os valores medidos e para as telhas compostas de encaixe são apresentadas também as diferenças entre as medidas.

Os valores devem ser arredondados para o milímetro inteiro mais próximo.

A.4.4 Determinação da retilinearidade

A.4.4.1 Execução do ensaio

Antes de proceder às medições, o defletômetro deve estar zerado e disposto sobre uma superfície plana.

A retilinearidade é avaliada no sentido longitudinal conforme mostram as figuras A.11, A.12, A.14, A.15 e A.16.

Apenas a telha plana de sobreposição deve ter a retilinearidade avaliada no sentido longitudinal e transversal como mostram esquematicamente as figuras A.12 e A.13.

Para todos os tipos de telhas a retilinearidade deve ser medida em um ponto central em relação a dois outros pontos fixos, como mostrado esquematicamente nas figuras A.11 a A.16.

| Figura A.11 - Determinação da retilinearidade (exemplificação esquemática, em telha plana de encaixe) | Figura A.12 - Determinação da retilinearidade (exemplificação esquemática, em telha plana de sobreposição – sentido longitudinal) |
| --- | --- |

| Figura A.13 -Determinação da retilinearidade (exemplificação esquemática, em telha plana de sobreposição – sentido transversal) | Figura A.14 - Determinação da retilinearidade (exemplificação esquemática, em telha composta de encaixe – medição no canal) |
| --- | --- |

| Figura A.15 - Determinação da retilinearidade (exemplificação esquemática, em telha composta de encaixe – medição na capa) | Figura A.16 - Determinação da retilinearidade (exemplificação esquemática, em telha simples de encaixe, medições no canal ou na capa) |
| --- | --- |

A.4.4.2 Expressão dos resultados

Devem ser apresentados todos os valores individuais medidos, com um sinal respectivo, a saber; se o afastamento for para baixo, a borda apresenta concavidade, assim sendo adota-se o sinal positivo, ou quando para cima, a borda apresenta convexidade, assim adota-se sinal negativo.

Os valores medidos devem ser arredondados ao milímetro inteiro mais próximo.

A.5  Relatório do ensaio

O relatório de ensaio deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- identificação do solicitante;

- identificação da amostra e de todos os corpos de prova;

- data do recebimento dos corpos-de-prova;

- data de realização do ensaio;

- valor individual do comprimento efetivo (C);

- valor individual da largura efetiva (L);

- valor individual da posição do pino (Lp);

- valor individual da altura do pino;

- rendimento médio;

- valor individual da planaridade;

- valor individual da retilinearidade;

- valores de referência para cada um dos itens e ao k;

- referência a esta Norma;

- registros sobre eventos não previstos no decorrer dos ensaios.

Anexo B  (normativo)

Verficação da impermeabilidade

B.1 Objetivo

Este anexo prescreve o método de ensaio para a verificação da impermeabilidade em telhas cerâmicas.

Verificação qualitativa da passagem ou não de água através da espessura da telha, quando a superfície superior do corpo-de-prova é submetida por um determinado tempo a uma pressão constante de água.

B.2 Aparelhagem e instrumentação

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é composta de:

- uma moldura estanque à água com o respectivo suporte indicados na figura B.1, com as dimensões da moldura tais que sua área possa recobrir no mínimo 65% da área determinada pelo comprimento e largura totais dos corpos-de-prova;

- superfície plana impermeável com área superficial igual ou superior a área do corpo-de-prova;

- estufa com temperatura ajustável de 105 ± 5 ºC;

- espelho com área superficial igual ou superior à área da moldura.

Figura B.1 – Aparato para avaliação da impermeabilidade (exemplificação esquemática)

B.3 Recebimento, preparação e acondicionamento dos corpos-de-prova

Para todos os ensaios o fabricante deve fornecer um número maior de telhas para substituir alguma que tenha sido danificada no transporte para o Laboratório.

Os corpos-de-prova devem ser recebidos, identificados, limpos, retiradas as rebarbas e postos em ambiente protegido que preserve suas características originais.

Cada corpo-de-prova é constituído por uma telha, íntegra e isenta de defeitos, amostrado de acordo com esta Norma.

B.4 Execução do ensaio

O tratamento preliminar engloba as operações seguintes:

a) as telhas devem ser mergulhadas em água à temperatura ambiente durante, no mínimo 24 horas; ou no mínimo duas horas em água fervente;

b) em seguida as telhas devem secar a uma temperatura de 105 oC ± 5 oC ;

c) a massa de cada corpo-de-prova deve ser determinada em intervalos de uma hora, até que duas pesagens consecutivas de cada corpo-de-prova difiram no máximo em 0,25%, os corpos-de-prova devem ser pesados imediatamente após a remoção da estufa;

d) após a estabilização das pesagens de acordo com o critério acima declarado, os corpos-de-prova devem ser resfriados naturalmente até atingirem a temperatura ambiente;

e) as molduras devem ser aplicadas às superfícies superiores dos corpos-de-prova e seladas de acordo com as indicações da figura B.1. A seguir devem ser preenchidas com água suficiente para que a coluna de água em cada uma também atenda às indicações da figura B.1. Sua altura deve ser mantida constante durante a realização do ensaio por meio da reposição d´água;

f) Os corpos-de-prova devem ser submetidos à pressão da coluna d’água durante no mínimo 24 horas;

g) A presença de marcas de água na superfície do espelho em qualquer instante indica a permeabilidade do corpo-de-prova.

B.5 Expressão dos resultados

Os resultados dos ensaios de verificação da impermeabilidade são qualitativos devendo sempre considerar apenas duas possibilidades para cada corpo-de-prova: o status de impermeável ou permeável à água.

B.6 Relatório de ensaio

O relatório de ensaio deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- identificação do solicitante;

- identificação da amostra e de todos os corpos de prova;

- data do recebimento dos corpos-de-prova;

- data de realização do ensaio;

- a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar durante a realização dos ensaios;

- declarar a presença ou ausência de gotas precipitadas na superfície do espelho para cada corpo-de-prova;

- status de cada corpo-de-prova, isto é, se permeável ou impermeável à água;

- tipo de acabamento da superfície do corpo-de-prova caso houver.

- referência a esta Norma;

- registros sobre eventos não previstos no decorrer dos ensaios.

Anexo C (normativo)

Carga de ruptura à flexão simples (FR ) – flexão a 3 pontos

C.1 Objetivo

Este anexo prescreve o método de ensaio para a verificação da carga de ruptura à flexão simples.

C.2 Aparelhagem e instrumentação

- Para a execução dos ensaios de telhas planas de encaixe, planas de sobreposição e compostas de encaixe é necessário um dispositivo que permita aplicação contínua de carga a uma razão máxima de 50 N/s (5kgf/s), com dispositivo de leitura de carga analógico ou digital com sensibilidade de 10 N (ou 1 kgf);

- barra de aço de secção circular ou semi-circular, com diâmetro de (20 ± 2) mm e comprimento mínimo superior a largura total do corpo-de-prova; conectada, por meio de articulação, ao dispositivo de aplicação de carga;

- trena metálica, com sensibilidade mínima de 1 mm.

C.2.1 Apoios e cutelo - ensaios de telhas planas de encaixe e planas de sobreposição

- dois apoios (inferiores) de secção transversal retangular de gesso, argamassa (no traço 1:1, em volume) ou madeira dura e largura aproximada de 30 mm, altura mínima de 40 mm e comprimento mínimo superior a largura total do corpo-de-prova, sendo o cutelo de madeira dura, recomenda-se o uso de uma tira de feltro ou de borracha na interface do cutelo com o corpo-de-prova, situados sobre articulações metálicas, conforme figuras C.1 e C.2;

Figura C.1 – Dispositivo para aplicação de carga (exemplificação esquemática, em telha plana de encaixe)

Figura C.2 – Dispositivo para aplicação de carga (exemplificação esquemática, em telha plana de sobreposição).

- cutelo de gesso, argamassa (no traço 1:1, em volume) ou madeira dura, nas faces de contato com o corpo-de-prova, com largura aproximada de 30 mm e altura mínima de 30 mm, de comprimento igual ou superior à largura total das telhas, com sulco na parte superior que permita a acomodação ao longo do seu comprimento; sendo o cutelo de madeira dura, recomenda-se o uso de uma tira de feltro ou de borracha, na interface do cutelo com o corpo-de-prova .

C.2.2 Apoios e cutelos - ensaios de telhas compostas de encaixe

- dois apoios inferiores de secção transversal retangular de gesso, argamassa (no traço 1:1, em volume) ou madeira dura e largura aproximada de 30 mm, altura mínima de 40 mm e comprimento mínimo superior a largura total do corpo-de-prova, sendo o cutelo de madeira dura, recomenda-se o uso de uma tira de feltro ou de borracha na interface do cutelo com o corpo-de-prova, situados sobre articulações metálicas, conforme figura C.3

Figura C.3 – Dispositivo para aplicação de carga (exemplificação esquemática, em telha composta de encaixe)

- cutelo de gesso, argamassa (no traço 1:1, em volume) ou madeira dura, nas faces de contato com o corpo-de-prova, com largura aproximada de 30 mm e altura mínima de 30 mm, de comprimento igual ou superior à largura total das telhas, com sulco na parte superior que permita a acomodação ao longo do seu comprimento; sendo o cutelo de madeira dura, recomenda-se o uso de uma tira de feltro ou de borracha, na interface do cutelo com o corpo-de-prova .

O cutelo pode ser moldados na superfície superior do corpo-de-prova, como demonstrado na Figura  C.3 sendo o cutelo de madeira dura, recomenda-se o uso de tira de feltro ou borracha na interface do cutelo com o corpo-de-prova;

C.2.3 Apoios - Ensaios de telhas simples de sobreposição

- dois apoios inferiores de dimensões iguais ou superiores ao corpo-de-prova e aproximadamente 20 mm x 40 mm de secção transversal, revestidos com tira de feltro ou borracha nas faces de contato , conforme Figura C.4;

Figura C.4 –  Dispositivo para aplicação de carga (exemplificação esquemática, em telha simples de sobreposição)

- cutelo de madeira dura, argamassa (no traço 1:1, em volume) ou gesso, de dimensões iguais ou superiores ao corpo-de-prova, e aproximadamente 20 mm x 20 mm de secção transversal, com perfil adaptável à superfície superior da telha, revestido com feltro ou borracha na face de contato;

C.3 Recebimento, preparação e acondicionamento dos corpos-de-prova

C.3.1 Para todos os ensaios o fabricante deve fornecer um número maior de telhas para substituir alguma que tenha sido danificada no transporte para o Laboratório.

C.3.2 Os corpos-de-prova devem ser recebidos, identificados, limpos, retiradas as rebarbas e postos em ambiente protegido que preserve suas características originais.

C.3.3 Cada corpo-de-prova é constituído por um componente (capa ou canal), íntegra e isenta de defeitos, amostrado de acordo esta Norma.

C.3.4 Os corpos-de-prova devem ser previamente imersos em água à temperatura ambiente por 24 horas, ou em água fervente por duas horas. Nesse caso, os corpos-de-prova devem ser novamente resfriados até a temperatura ambiente por meio da substituição gradativa da água quente por água a temperatura ambiente.

C.3.5 Quando se optar pelo uso de cutelos de gesso, os mesmos devem ser moldados sobre a superfície superior dos corpos-de-prova ainda secos e estes devem ser imersos apenas em água a temperatura ambiente;

C.3.6 Após o fim do período de imersão, os corpos-de-prova  saturados em água devem ser removidos e o excesso de água deve ser retirado com o auxílio de um pano limpo e úmido.

C.4 Procedimentos

C.4.1 Generalidades

Os procedimentos para a determinação da resitência à flexão simples estão descritos em C.4.2, específicos para cada tipo de telha.

C.4.2 Execução dos ensaios

Os seguintes modelos de telha são ensaiados nesta Norma:

- planas de encaixe;

- planas de sobreposição;

- compostas de encaixe; e

- simples de sobreposição.

Notas:

1) O método para a determinação da carga de ruptura não se aplica a acessórios cerâmicos.

2) No ensaio de determinação da carga de ruptura das telhas à flexão, no mínimo, um dos apoios deve ser articulado.

C.4.2.1 Ensaio à flexão de telhas planas de encaixe, planas de sobreposição e compostas de encaixe

Neste ensaio os seguintes procedimentos são adotados:

- assentar os corpos-de-prova sobre os apoios inferiores de modo que um deles se situe no local ocupado pelo apoio no telhado;

- o outro apoio deve ser estar situado a uma distância do primeiro igual à galga média ou afastamento médio entre apoios declarado pelo produtor; na ausência desse dado, colocar o segundo apoio a uma distância igual a 30 mm da borda; o vão livre teórico deve ser registrado;

- colocar o sistema, constituído por apoios e corpo-de-prova, no equipamento de aplicação de carga de modo que a barra de aplicação de carga se alinhe paralelamente aos apoios, em um ponto eqüidistante de ambos e aplicar a carga em ponto correspondente a metade da largura da telha, conforme as figuras C.1 a C.3;

- aplicar a carga a uma velocidade constante de (50±5) N/s, sem golpes, até a ruptura do corpo-de-prova;

- registrar o valor da carga máxima de ruptura de cada telha em N, arredondado para uma casa decimal;

- registrar a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar durante a realização dos ensaios.

C.4.2.2 Ensaio à flexão de telhas simples de sobreposição

- assentar o cutelo de madeira dura, gesso ou argamassa descrito no sub-item b do item C.2.3, a meia distância das duas arestas longitudinais do corpo-de-prova;

- assentar sobre o cutelo a barra de aço do sub-item c, do item C.2.3;

- aplicar a carga a uma velocidade constante de (50±5) N/s, sem golpes, até a ruptura do corpo-de-prova, em ponto correspondente a metade do comprimento da telha, conforme indicado na Figura C.4;

- registrar o valor da carga máxima de ruptura de cada corpo-de-prova em N, arredondada para  uma casa decimal;

- determinar e registrar a carga média de ruptura dos corpos-de-prova em N, arredondada para  uma casa decimal; e

- registrar a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar durante a realização dos ensaios.

Nota : Neste caso admite-se a aplicação da carga  através da barra de aço apoiada em tira de feltro ou borracha.

C.5 Expressão dos resultados e relatório de ensaio

O Relatório do ensaio deve conter no mínimo, as seguintes informações:

- identificação do solicitante;

- identificação da amostra e de todos os corpos de prova;

- data do recebimento dos corpos-de-prova;

- data de realização do ensaio;

- carga de ruptura de cada corpo-de-prova, expressa em Newton (N);

- temperatura ambiente e a umidade relativa do ar durante a realização dos ensaios;

- valor de referência para a carga de ruptura;

- referência a esta Norma;

- registros sobre eventos não previstos no decorrer dos ensaios.

Anexo D  (normativo)

Determinação da massa seca e da absorção d’água

D.1 Objetivo

Este anexo prescreve o método de ensaio para a determinação da massa seca (ms) e da absorção d’água (AA)

D.2 Aparelhagem e instrumentação

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é composta de:

- balança com sensibilidade de 10 g;

- estufa com temperatura ajustável a (105 ± 5)ºC; e

- recipiente com capacidade para acomodar os corpos-de-prova imersos.

D.3 Recebimento, preparação e acondicionamento dos corpos-de-prova

Para todos os ensaios o fabricante deve fornecer um número maior de telhas para substituir alguma que tenha sido danificada no transporte para o Laboratório.

Os corpos-de-prova devem ser recebidos, identificados, limpos, retiradas as rebarbas e postos em ambiente protegido que preserve suas características originais.

Cada corpo-de-prova é constituído por uma telha, íntegra e isenta de defeitos, amostrado de acordo esta Norma.

D.4 Execução do ensaio

D.4.1 Determinação da massa seca  (ms)

### retirar do corpo-de-prova o pó e outras partículas soltas;

- submeter os corpos-de-prova à secagem em estufa a 105 ± 5 ºC;

- determinar a massa individual, em intervalos de uma hora, até que duas pesagens consecutivas de cada um deles difiram de no máximo 0,25%, pesando-os imediatamente após a remoção da estufa;

- medir a massa seca (ms) dos corpos-de-prova após a estabilização das pesagens, nas condições acima estabelecidas, expressando-as em gramas (g).

D.4.2 Determinação da massa úmida (mu)

- após a determinação da massa seca (ms), os corpos-de-prova devem ser colocados em um recipiente de dimensões apropriadas, preenchido com água à temperatura ambiente, em volume suficiente para mantê-los totalmente imersos;

- o recipiente deve ser gradativamente aquecido até a água no seu interior entrar em ebulição;

- os corpos-de-prova devem ser mantidos completamente imersos em água fervente por duas horas.

Notas:

1) o volume de água evaporado do recipiente deve ser reposto para que a imersão dos corpos-de-prova não seja   comprometida.

2) alternativamente esta operação pode ser substituída pela imersão completa dos corpos-de-prova em água à temperatura ambiente durante 24 horas.

3) havendo divergência quanto ao resultado deste ensaio prevalece o resultado obtido em água fervente.

- no caso de uso de água fervente, transcorrido o tempo de imersão de duas horas de  fervura, deve ser interrompida a operação, e os corpos-de-prova devem ser resfriados via substituição lenta da água quente do recipiente por água à temperatura ambiente;

- estando a água do recipiente à temperatura ambiente, os corpos-de-prova saturados  devem ser removidos e colocados na vertical em bancada para permitir o escorrimento do excesso de água;

- a água remanescente deve ser removida com o auxílio de um pano limpo e úmido, observando-se que o tempo decorrido entre a remoção do excesso de água  na superfície e o término das pesagens não deve ser superior a 15 minutos.

- a massa úmida (mu), expressa em gramas, é determinada pela pesagem de cada  corpo-de-prova saturado.

- os resultados das pesagens devem ser expressos em gramas.

D.4.3 Determinação do índice de absorção d´água (AA)

O índice de absorção d´água (AA) de cada corpo-de-prova é determinado pela expressão:

onde,  mu e ms representam a massa úmida e seca de cada corpo-de-prova, respectivamente, expressos em gramas.

D.5 Expressão dos resultados

A massa seca e a massa úmida devem ser expressas em gramas.

Os índices de absorção d´água (AA) devem ser expressos em porcentagens inteiras.

D.6 Relatório de ensaio

O relatório de ensaio deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- identificação do solicitante;

- identificação da amostra e de todos os corpos de prova;

- data do recebimento dos corpos-de-prova;

- data de realização do ensaio;

- temperatura ambiente e a umidade relativa do ar durante a realização dos ensaios;

- massa seca (ms) e a absorção de água AA (%) dos corpos-de-prova;

- resultados individuais obtidos no ensaio com os requisitos desta Norma;

- valor de referência da absorção d’ água;

- referência a esta Norma;

- registros sobre eventos não previstos no decorrer dos ensaios.

Anexo E  (normativo)

Determinação da galga média

E.1 Introdução

A determinação da galga média se insere no contesto de informação fundamental para projeto de telhado e não de caráter de conformidade neste momento.

E.2 Objetivo

Este anexo prescreve o método de ensaio para a determinação da galga média (Gm).

E.3 Aparelhagem e instrumentação

A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é composta de:

- uma estrutura metálica construída conforme mostrado na figura E.1, com apoios móveis e ajustáveis à galga;

- trena de aço com sensibilidade mínima de 1mm.

E.4 Recebimento, preparação e acondicionamento dos corpos-de-prova

As telhas para o ensaio devem ser recebidas, identificadas, limpas, retiradas as rebarbas e postas em ambiente protegido que preserve suas características originais.

O corpo-de-prova é constituído por um telhado conforme indicado na figura E.1, constituído por 24 telhas íntegras e isentas de defeitos.

Para todos os ensaios o fabricante deve fornecer um número maior de telhas para substituir alguma que tenha sido danificada no transporte para o laboratório.

E.5 Execução do ensaio

Após a montagem do corpo-de-prova, devem ser seguidas as atividades:

- ajustar os apoios considerando a situação de afastamento mínimo entre as telhas;

- proceder e registrar a medição do comprimento total mínimo (Ctmín), que corresponde a medida do primeiro ao sexto apoio, ou seja, de cinco vãos;

- reajustar os apoios considerando o afastamento máximo entre as telhas;

- proceder e registrar a medição do comprimento total máximo (Ctmáx), que corresponde a medida do primeiro ao sexto apoio, ou seja, de cinco vãos;

- calcular a galga mínima (Gmín):

Gmín = Ctmin / 5;

- calcular a galga máxima (Gmáx):

Gmáx = Ctmáx / 5;

- calcular a galga média (Gm):

Gm= (Gmín + Gmáx) / 2

Figura E.1 –  Esquema para a determinação da galga média (Gm)

E.6 Expressão dos resultados e relatório de ensaio

O Relatório do ensaio deve conter no mínimo, as seguintes informações:

- identificação do solicitante;

- identificação das telhas componentes do corpo-de-prova;

- data do recebimento das telhas;

- data de realização do ensaio;

- indicar a galga média Gm , expressa em centímetros (cm);

- referência a esta Norma;

- registros sobre eventos não previstos no decorrer dos ensaios.

### Anexo F (informativo)

### Características geométricas dos modelos de telha

### Francesa, Romana, Colonial, Paulista e Plan

# F.1 Introdução

Este anexo tem por finalidade apresentar os desenhos e respectivas dimensões dos modelos de telhas cerâmicas estabelecidos nas Normas ABNT vigentes até 2005; referenciando-os as normas brasileiras de origem, canceladas por esta norma.

Em face da estrutura formal e ampliada prevista nesta Norma, os fabricantes não se encontram impedidos de continuar a produzir telhas conforme modelos consagrados e constantes do Anexo F.

F.2 Tipos

## F.2.1 Telhas planas de encaixe

# Modelo : Telha Francesa

Fonte: NBR 8038:1987 - Telha cerâmica tipo francesa – forma e dimensões- Padronização.

# Figura F.1 - Forma e indicação das partes da telha francesa (face superior)

Figura F.2- Forma e indicação das partes da telha francesa (face interior)

Figura F.3 - Cotas de referência da telha francesa

# F.2.2 Telhas compostas de encaixe

# Modelo : Telha Romana

Fonte: NBR 13582:1996 - Telha cerâmica tipo romana -Especificação

# Figura F.4 - Cotas de referência da telha romana

# F.2.3 Telhas simples de sobreposição

# Modelo : Colonial

Fonte: NBR 9600:1986 - Telha cerâmica de capa e canal -Tipo colonial - Dimensões.

Padronização

Figura F.5 - Cotas de referência da telha colonial

# F.2.4 Telhas simples de sobreposição

# Modelo : Telha Capa e Canal Paulista

Fonte: NBR 9598:1986 - Telha cerâmica de capa e canal tipo paulista – Dimensões – Padronização

Figura F.6 - Cotas de referência da telha paulista – capa

Figura F.7 - Cotas de referência da telha paulista – canal

# F.2.4 Telhas simples de sobreposição

# Modelo : Telha Capa e Canal  Plan

Fonte: NBR 9599:1986- Telha cerâmica de capa e canal tipo plana –Dimensões - Padronização.

Figura F.8 - Cotas de referência da telha plan – capa

Figura F.9 - Cotas de referência da telha plan – canal

### Anexo G (informativo)

### Características geométricas de telhas cerâmicas extrudadas

### modelo Capa e Canal Piauí

# G.1 Introdução

Este anexo tem por finalidade de apresentar os desenhos com as dimensões do modelo Capa e Canal Piauí, como exemplo de telha extrudada.

G.2 Tipos

Tipo :  Telha simples de sobreposição

Modelo : Telha Capa e Canal Piauí

Fonte: Centro de Tecnologia de Cerâmica Wildson Gonçalves

Figura G.1 - Cotas de referência da telha Piauí – capa

Figura G.2 - Cotas de referência da telha Piauí – canal

Anexo H (informativo)

Diretrizes para seleção de métodos de ensaios para determinação de características especiais

H.1 Objetivo

Este anexo apresenta informações e estabelece diretrizes gerais para a seleção e execução de eventuais ensaios, que não fazem parte da conformidade das telhas à esta Norma.

Este anexo trata de ensaios que podem secundar necessidades específicas e exigências particulares nos contratos de compra e venda.

H.2 Introdução

As determinações das características especiais são determinadas pelos métodos de ensaios conforme tabela H.1 a seguir.

Tabela H.1 – Ensaios específicos

| Determinações | Método |
| --- | --- |
| Potencial de eflorescência | ASTM C 1167-96 |
| Existência de partículas reativas e coração negro |  |
| Potencial de resistência ao gelo e degelo (gelividade) | ASTM C 1167-96 ou NP EN 539-2/1999 |
| Potencial de resistência à maresia | AS/NZS 4456.10:1997 |
| Ensaio do sistema de cobertura | Critérios mínimos de desempenho para habitações térreas de interesse social”, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo S/A, ou procedimentos similares. |
| Galga média | Anexo E |

H.3 Detalhes de aplicabilidade

H.3.1 Resistência ao gelo e degelo (gelividade)

Se as relações de compra e venda exigirem uma melhor confirmação do desempenho das telhas quando submetidas ao gelo e degelo podem ser realizados os ensaios constantes da tabela H.1, submetendo-se as telhas a ciclos de gelo e degelo segundo as diretrizes da Norma  ASTM C 1167-96 - Standard specification for clay roof tiles ou segundo a NP EN 539-2/1999 -Telhas cerâmicas para colocação descontínua.  Determinação das características físicas. Parte 2: Ensaios de resistência ao gelo.

Se o desempenho das telhas for satisfatório nos ensaios elas podem ser usadas em qualquer clima.

O índice de AA pode ser usado como uma referência para a especificação da telha no que se refere às condições climáticas locais.

Nesse caso recomenda-se que o índice de absorção d’água (AA) seja determinado segundo o anexo D desta Norma.

Neste contexto, para efeito de sistematização, sugerem-se os limites mencionados na tabela H.2

Tabela H.2 – Clima e limites de absorção d’água

| Climas | % AA |
| --- | --- |
| Temperado ou tropical | ≤ 20 |
| Frios e temperados | ≤ 12 |
| Muito frio e úmido, durante longos períodos, inclusive sujeitos a ciclos freqüentes de gelo e degelo | ≤ 7 |

H.3.2 Resistência à salinidade do ar atmosférico

Se as relações de compra e venda exigirem uma melhor confirmação do desempenho das telhas, quando submetidas a ambientes com alto índice de salinidade do ar atmosférico, as telhas podem ser submetidas às diretrizes contidas na  Norma AS / NZS 4456.10:1997 - Masonry units and segmental pavers – Methods of test -Method 10: Determining resistance to salt attack.

H.3.3 Ensaio do sistema de cobertura

Eventuais ensaios do sistema de cobertura, na fábrica ou em Laboratório, com a finalidade de controle do desempenho, podem ser executados segundo o método de ensaio contido na publicação “Critérios mínimos de desempenho para habitações térreas de interesse social”, desenvolvido pelo  Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo S/A, ou procedimentos similares.

H.4 Corpos-de-prova

Os corpos-de-prova devem ser representativos do fornecimento, preparados conforme consta das normas indicadas na tabela H1.

H.5 Quantidade

A quantidade de corpos-de-prova deve ser especificada de comum acordo entre fornecedor e consumidor em seus contratos de compra e venda.

Na ausência de tal especificação, recomenda-se ser ensaiados no mínimo cinco corpos-de-prova.

-------------------------------

# Comments

O sumário é um elemento preliminar opcional, mas necessário para permitir uma visão global da norma e facilitar sua consulta. Deve conter uma lista das seções e dos anexos. Todos os elementos listados devem ser relacionados com seus títulos completos.

O prefácio deve constar de todas as normas; não devendo conter requisitos, figuras ou tabelas.

O texto-padrão acima deve ser acrescido das seguintes informações, quando pertinentes:

- indicação de modificações técnicas e significativas em relação à edição anterior da norma;

- relação da norma com outra norma ou outros documentos;

- indicação do caráter normativo ou informativo dos diversos anexos.

# Text boxes

ASA

ENCAIXE DE AJUSTE INFERIOR

ENCAIXE DE AJUSTE

SUPERIOR

REBAIXO

ENCAIXE FÊMEA

ENCAIXE MACHO

APOIO PARA RIPA

ORELHA DE AMARRAR